## ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΕΠΑΦΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

| Είδος Διεπαφής | Κύριο Φυσικό Μέσο Μετάδοσης | Τύπος Διεπαφής |
| --- | --- | --- |
| Διεπαφή ADSL | Χάλκινη γραμμή | ADSL over POTs /ISDN σύμφωνα με το πρότυπο ITU-T G.992.1 ANNEX A / ANNEX B. |
| Ψηφιακή μισθωμένη γραμμή 10 Mbps (Ethernet) και 100Mbps (Fast Ethernet) | Μονορυθμική Οπτική Ίνα | Layer 1: Οπτική μονορυθμική διεπαφή τύπου SC για σύνδεση με τον ‘media converter’ (protocol G.652) και διεπαφή RJ45 για σύνδεση με το LAN/WAN του πελάτη. Layer 2: Ethernet διεπαφή σύμφωνα με το πρότυπο ΙΕΕΕ 802.3 10Base-T, 10Base-FL, 100Base-TX, 100Base-FX and 100Base-SX. |

Σημείωση:

Η παροχή της ψηφιακής μισθωμένης γραμμής γίνεται μετά από ειδική μελέτη και κοστολόγηση και προϋποθέτει την εγκατάσταση ειδικού τερματικού εξοπλισμού (managed media converter) στο χώρο του πελάτη.