## ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΕΠΑΦΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ

| Είδος Μισθωμένης Γραμμής | Κύριο Φυσικό Μέσο Μετάδοσης από ΤΚ ΑΤΗΚ σε Πελάτη | Τύπος Διεπαφής | Εναλλακτική Διεπαφή (υπό προϋποθέσεις)1 | Εναλλακτικό Φυσικό Μέσο Μετάδοσης από ΑΤΗΚ σε Πελάτη2 | Τύπος Διεπαφής όταν Χρησιμοποιείται το Εναλλακτικό Φυσικό Μέσο Μετάδοσης |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Αναλογική (2-σύρματη) | Χάλκινο Ζεύγος | Σύμφωνα με ETSI EN 300448 και ETSI EN 300449 |  | Οπτική Ίνα ή Ραδιοζεύξη | Σύμφωνα με ETSI EN 300448 και ETSI EN 300449 |
| Αναλογική (4-σύρματη) | Χάλκινο Ζεύγος | Σύμφωνα με ETSI EN 300451 και ETSI EN 300452 |  | Οπτική Ίνα ή Ραδιοζεύξη | Σύμφωνα με ETSI EN 300451 και ETSI EN 300452 |
| Ψηφιακή 64 kbps | Χάλκινο Ζεύγος | V.35 – 34-pin Female Rect.-connector (ISO2593) ή G.703 Co-directional – 25-pin Female D-connector | X.21 – 15-pin Female D-connector ή V.24 – 25-pin Female D-connector | Οπτική Ίνα ή Ραδιοζεύξη | V.35 – 34-pin Female Rect.-connector (ISO2593) |
| Ψηφιακή nx64 kbps (2(n(31) | Χάλκινο Ζεύγος | V.35 – 34-pin Female Rect.-connector (ISO2593) | X.21 – 15-pin Female D-connector | Οπτική Ίνα ή Ραδιοζεύξη | V.35 – 34-pin Female Rect.-connector (ISO2593) |
| Ψηφιακή 2 Mbps μη Δομημένη | Χάλκινο Ζεύγος | V.35 – 34-pin Female Rect.-connector (ISO2593) ή G.703 – 75 Ohms unbalanced ή G.703 – 120 Ohms balanced | X.21 – 15-pin Female D-connector | Οπτική Ίνα ή Ραδιοζεύξη | V.35 – 34-pin Female Rect.-connector (ISO2593) ή G.703 – 75 Ohms unbalanced |
| Ψηφιακή 2 Mbps Δομημένη | Χάλκινο Ζεύγος | G.703 – 75 Ohms unbalanced και G.704 ή G.703 – 120 Ohms balanced και G.704 |  | Οπτική Ίνα ή Ραδιοζεύξη | G.703 – 75 Ohms unbalanced και G.704 |
| Ψηφιακή 34 Mbps | Οπτική Ίνα | G.703 – 75 Ohms unbalanced |  |  |  |
| Ψηφιακή 45 Mbps | Οπτική Ίνα | G.703 – 75 Ohms unbalanced |  |  |  |
| Ψηφιακή 155 Mbps | Οπτική Ίνα | G.957 - S.1.1 - Female FC/PC connector και G.707 | G.703 – 75 Ohms3 unbalanced και G.707 |  |  |

Σημειώσεις:

1: Προσφέρεται μόνο μετά από ειδική αίτηση του πελάτη και εφόσον υπάρχουν διαθέσιμοι πόροι

2: Η παροχή αναλογικών μισθωμένων γραμμών ή ψηφιακών μισθωμένων γραμμών ρυθμού 64-2048kbps μέσω οπτικής ίνας ή ραδιοζεύξης γίνεται μετά από ειδική μελέτη και κοστολόγηση και προϋποθέτει την εγκατάσταση ειδικού τερματικού εξοπλισμού στο χώρο του πελάτη σε συνδυασμό με πολυπλέκτη.

3: Στην περίπτωση συνεγκατάστασης σε υποστατικά της ΑΤΗΚ η μισθωμένη γραμμή ρυθμού μετάδοσης 155 Mbps μπορεί να προσφερθεί με ηλεκτρική διεπαφή G.703 – 75 Ohms στο άκρο το οποίο βρίσκεται εντός των υποστατικών της ΑΤΗΚ.