ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΕΠΑΦΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ETHERNET

| Φυσική Διεπαφή | ΙΕΕΕ 803-3-2002, UTP, RJ45, 10/100/1000 Mbps |
| --- | --- |
| Πρότυπα | IEEE 802.3x full duplex IEEE 802.1p CoS classification IEEE 802.1Q VLAN IEEE 802.3 10BASE-T (ταχύτητα πρόσβασης ≤ 10 Mbps) IEEE 802.3u 100BASE-T (ταχύτητα πρόσβασης ≤ 100 Mbps) IEEE 802.3ab 1000BASE-T (ταχύτητα πρόσβασης ≤ 1000 Mbps) |